Kursretteskema

Jeg har opmålt en kurs i søkortet. Hvad skal jeg styre på kompasset?

fra SØKORT		beh.K.rv.

(mod strømmen)	strøm

sejl.K.rv.

(mod vinden)	afdrift

st.K.rv.

(v = +   ø = -)	mv.

st.K.mv.

(v = +   ø = -)	dv.

til KOMPAS		st.K.dv.

Jeg styrer en fast kurs og aflæser kompasset. Hvor kommer jeg hen?

fra KOMPAS			st.K.dv.

(v = -   ø = +)	dv.

st.K.mv.

(v = -   ø = +)	mv.

st.K.rv.

(med vinden)	afdrift

sejl.K.rv.

(med strømmen)	strøm

til SØKORT		beh.K.rv.

Pejlingsretteskema

- med håndpejlekompas uden deviation

fra KOMPAS		P.mv.

(v = -   ø = +)	mv.

til SØKORT		P.rv.