Kursretteskema

Jeg har opmålt en kurs i søkortet. Hvad skal jeg styre på kompasset?

|  | fra SØKORT | beh.K.rv. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (mod strømmen) | strøm |  |
|  |  | sejl.K.rv. |  |
|  | (mod vinden) | afdrift |  |
|  |  | st.K.rv. |  |
|  | (v = + ø = - ) | mv. |  |
|  |  | st.K.mv. |  |
|  | (v = + ø = - ) | dv. |  |
|  | til KOMPAS | st.K.dv. |  |

Jeg styrer en kurs på kompasset. Hvor kommer jeg hen i søkortet?

|  | fra KOMPAS | st.K.dv. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (v = - ø = + ) | dv. |  |
|  |  | st.K.mv. |  |
|  | (v = - ø = + ) | mv. |  |
|  |  | st.K.rv. |  |
|  | (med vinden) | afdrift |  |
|  |  | sejl.K.rv. |  |
|  | (med strømmen) | strøm |  |
|  | til SØKORT | beh.K.rv. |  |

Pejlingsretteskema

- med håndpejlekompas uden deviation

fra KOMPAS	    P.mv.

(v = -   ø = +)	mv.

til SØKORT		                  P.rv.