Beregning af navigationsopgaver til kort 131 – kapitel B, C + R

| B 5 a Beh.K.rv. 082O strøm (S) 8O Sejl.K.rv. 074O afdrift (N) 5O St.K.rv. 069O | B 5 b Beh.K.rv. 102O strøm (N) 4O Sejl.K.rv. 106O afdrift (S) 6O St.K.rv. 112O |
| --- | --- |
| B 5 c Beh.K.rv. 198O strøm (V) 6O Sejl.K.rv. 192O afdrift (Ø) 4O St.K.rv. 188O | B 5 d Beh.K.rv. 218O strøm (SØ) 5O Sejl.K.rv. 223O afdrift (NV) 7O St.K.rv. 230O |

| B 6 a St.K.rv. 075O afdrift (N) 5O Sejl.K.rv. 080O strøm (S) 7O Beh.K.rv. 087O | B 6 b St.K.rv. 119O afdrift (S) 6O Sejl.K.rv. 113O strøm (N) 3O Beh.K.rv. 110O |
| --- | --- |
| B 6 c St.K.rv. 186O afdrift (Ø) 4O Sejl.K.rv. 190O strøm (V) 4O Beh.K.rv. 194O | B 6 d St.K.rv. 218O afdrift (NV) 7O Sejl.K.rv. 211O strøm (SØ) 6O Beh.K.rv. 205O |

| R 9 a) Beh.K.rv. 298O (opmålt i søkortet) b) Beh.K.rv. 298O ingen strøm ingen afdrift St.K.rv. 298O c) Beh.K.rv. 291O (opmålt i søkortet) d) St.K.rv. 298O Beh.K.rv. 291O afdrift (N) 7O e) Beh.K.rv. 313O (opmålt) f) Beh.K.rv. 313O afdrift (Ø) 7O St.K.rv. 320O | R 10 a) Beh.K.rv. 091O (opmålt i søkortet) b) Beh.K.rv. 082O (opmålt i søkortet) c) St.K.rv. 091O Beh.K.rv. 082º strøm (N) 9O d) Beh.K.rv. 10O (opmålt i søkortet) e) Beh.K.rv. 102O strøm (N) 9O (ingen afdrift) St.K.rv 111O f) 2,0 knob |
| --- | --- |

B 17

a		b		c

Beh.K.rv.	112O	Beh.K.rv.	031O	Beh.K.rv.	305O

(ingen strøm)		(ingen strøm)		(ingen strøm)

afdr. (SØ)	5O	afdr. (Ø)	4O	afdr. (N)	7O

St.K.rv.	117O	St.K.rv.	035°	St.K.rv.	312O

mv.   v	2O	mv.   ø.	3O	mv.   v.	6O

St.K.mv.	119O	St.K.mv.	032O	St.K.mv.	318O

d		e		f

St.K.mv.	213O	St.K.mv.	154O	St.K.mv.	081O

mv.   ø	4O	mv.   v.	8O	mv.   ø.	7O

St.K.rv.	217O	St.K.rv.	146O	St.K.rv.	088O

afdr. (S)	6O	afdr. (Ø)	4O	afdr. (NØ)	6O

(ingen strøm) 		(ingen strøm) 		(ingen strøm)

Beh.K.rv. 	223O	Beh.K.rv.	150O	Beh.K.rv.	094O

R 11

a)   Beh.K.rv. 343O	 (opmålt i søkortet)

b)	Beh.K.rv.	343O

strøm	(SØ)	3O

sejl.k.rv.		340O

afdrift 	(NV)	4O

St.K.rv.		336O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		332O

c)   St.K.mv.	334O

mv.	ø.	4O

St.K.rv.		338O

afdrift 	(NV)	4O

sejl.K.rv.		342O

strøm	(SØ)	3O

Beh.K.rv.		345O

d)	mod nordbøje NV for Ven, 0,6 meter

- stagvende ved 6-meterkurven

R 12

a)	St.K.rv. (opmålt)	208O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	204O

St.K.dv.		202O

c)	dv.	ø.		2O

R 13

a)	St.K.rv.	106O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	102O

St.K.dv.		103O

c)	dv.	v.		1O

R 14

a)	St.K.rv.	045O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	041O

St.K.dv.		045O

c)	dv.	v.		4O

R 15

a)	St.K.rv.	356O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	352O

St.K.dv.		348O

c)	dv.	ø.		4O

R 16 R 12

a)	St.K.rv. (opmålt)	260O

mv.	ø.	4O

a)	St.K.mv.	256O

St.K.dv.		251O

b)	dv.	ø.		5O

c)   Beh.K.rv. 271O	 (opmålt i søkortet)

d)	Beh.K.rv.	271O

strøm	(NØ)	4O

Sejl.K.rv.		267O

afdrift 	(S)	5O

St.K.rv.		262º

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		258O

dv.	ø.	5O

St.K.dv.		253O

e)	7,6 sømil  (opmålt)

f)   St.K.dv.	242O

dv.	ø.	5O

St.K.mv.	247O

mv.	ø.	4O

St.K.rv.		251O

afdrift 	(S)	5O

sejl.K.rv.		256O

strøm	(NØ)	4O

Beh.K.rv.		260O

g)	5 meter

B 26

a			b			c

Beh.K.rv.		162O	Beh.K.rv.		046O	Beh.K.rv.		337O

(ingen strøm)			(ingen strøm)			(ingen strøm)

(ingen afdrift) 			(ingen afdrift) 			(ingen afdrift)

St.K.rv.		162O	St.K.rv.		046O	St.K.rv.		337O

mv.   	ø.	4O	mv.   	v.	3O	mv.   	ø.	2O

St.K.mv.		15v	St.K.mv.		049O	St.K.mv.		335O

dv.	ø.	3O	dv.	v.	4O	dv.	v.	1O

St.K.dv.		155O	St.K.dv.		053O	St.K.dv.		336O

d			e			f

St.K.dv.		212O	St.K.dv.		346O	St.K.dv.		068O

dv.	ø.	5O	dv.	v	2O	dv.	v.	4O

St.K.mv.		217O	St.K.mv.		344O	St.K.mv.		064O

mv.   	ø	2O	mv.   	v.	3O	mv.   	ø.	2O

St.K.rv.		219O	St.K.rv.		341O	St.K.rv.		066O

(ingen afdrift)	 		(ingen afdrift)			(ingen afdrift)

(ingen strøm) 			(ingen strøm) 			(ingen strøm)

Beh.K.rv.		219O	Beh.K.rv.		341O	Beh.K.rv.		066O

B 28

a		b		c		d

bek.K.rv.	086°		161°	st.K.dv. 	117° 		308°

strøm (N)	4°	(V)	7°	dv.v.	1°	ø.	1°

sejl.K.rv. 	090°		154°	st.K.mv. 	116°		309°

afdrift  (SØ)	6° 	(Ø)	4° 	mv.ø. 	3°	v.	3°

st.K.rv. 	096°		150°	st.K.rv.	119°		306°

mv.v.	2° 	ø.	4° 	afdrift (NØ) 	4° 	(N) 	3°

st.K.mv.	098°		146°	sejl.K.rv.	123°		303°

dv. v.	3°	ø.	1°	strøm (S)	8°	(SV)	6°

st.K.dv. 	101°		145°	beh.K.rv. 	131°		297°

R 20

St.K.rv.	105O

mv.	ø.	4O

a)	St.K.mv.	101O

St.K.dv.		103O

b)	dv.	v.		2O

St.K.rv.	135O

mv.	ø.	4O

c)	St.K.mv.	131O

St.K.dv.		131O

d)	dv.			0O

e) –

f)	Beh.K.rv.  	099O  (opmålt)

Beh.K.rv.	099 O

strøm	(N)	5 O

sejl.K.rv.		104 O

afdrift 	(S)	5O

St.K.rv.		109O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		105O

dv.	v.	2O

g)	St.K.dv.		107O

h) 	5,7 sm sømil (opmålt)

i)	5,7 sm : 5,0 knob  =  1,14 t  =  1 t 08 min.

Beh.K.rv.	121 O 	  (opmålt)

strøm	(N)	5 O

sejl.K.rv.		126 O

afdrift 	(S)	5O

St.K.rv.		131O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		127O

dv.		0O

j)	St.K.dv.		127O

R 21

P.mv.		290O

mv.	ø.	4O

P.rv.		294O

56O48,2’N   12O51,6’Ø

R 22

P.mv.		155O		051O

mv.	ø.	2O	ø.	2O

P.rv.		157O 		053O

a)	vrag, 24 meter

R 23

a)	P.mv.		267O

mv.	ø.	4O

P.rv.		271O

b)	Nej, afstand ca. 1,8 – 2,0 sømil

R 24 a 56°11,9’ N 12°30,1’Ø, b over 20

meter, c beh.K.rv. 344° og lavere, undgå Mölle Fyr bliver rødt, før Kullen Västra pejles > 005°, bruge ekkoloddet - min. 10-meterkurven.

R 25

a)	St.K.rv.	096O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	092O

St.K.dv.		095O

c)	dv.	v.		3O

d)	Beh.K.rv.	096O

strøm	(N)	3 O

sejl.K.rv.		099 O

afdrift 	(S)	4O

St.K.rv.		103O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		099O

dv.	v.	3O

St.K.dv.		102O

e)	kl. 21.15

P.mv.		198O		127O

mv.	ø.	4O	ø.	4O

P.rv.		202O 		131O

kl. 21.30

P.mv.		209O		142O

mv.	ø.	4O	ø.	4O

P.rv.		213O 		146O

Beh.K.rv. 091º  (opmålt)

f)	Beh.K.rv. 	091O

St.K.rv. 	103O

afdrift (N)	12O

eller: 	096O - 091O  =  5O + 7O  =  12O

g)	Distance	=  1,0 sømil  (opmålt)

Tid    	=  21.30 – 21.15  =  15 min.

= 0,25 t

Fart	= 1,0 sm : 0,25 t  =  4,0 knob

h)	Beh.K.rv.			099O	(opmålt)

strøm (N) + afdrift (S)	12O

St.K.rv.		111O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		115O

dv.	v.	3O

St.K.dv.		112O

i)	Distance	=  5,0 sømil  (opmålt)

Fart	=  4,0 knob

Tid	=  5,0 sm : 4,0 knob  =  1,25 t

=  1 t 15 min.

ETA	=  kl. 21.30 + 1 t 15 min = 22.45

R 26 gps-version

a)	St.K.rv.	096O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	092O

St.K.dv.		095O

c)	dv.	v.		3O

d)	56O57,24’N   12O32,30’Ø

55O56,40’N   12O46,30’Ø

e)	Beh.K.rv.	096O

strøm	(N)	3 O

sejl.K.rv.		099 O

afdrift 	(S)	4O

St.K.rv.		103O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		099O

dv.	v.	3O

St.K.dv.		102O

f)	Beh.K.rv. 091O  (opmålt) (=COG på gps)

g)	Beh.K.rv. 	091O

St.K.rv. 	103O

afdrift (Ø)	12O

h)	SOG  =  4,02 / 3,99  (aflæst)  => 4,0 knob

i)	Beh.K.rv.			099O	(opmålt)

strøm (N) + afdrift (S)	12O

St.K.rv.		111O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		115O

dv.	v.	3O

St.K.dv.		112O

j)	Distance	=  5,0 sømil  (gps kl.21.30)	Beh.fart	=  4,0 knob (aflæst gps)

Tid	=  5,0 sm : 4,0 knob = 1,25 t

=  1 t 15 min.

ETA	=  kl.21.30 + 1 t 15 min = 22.45

R 27

a)	St.K.dv.	301O

dv.	v.	5O

St.K.mv.	296O

mv.	ø.	4O

St.K.rv.		300O

Pejling om BB	-    90O

P.rv.		210O

b)	Afstand	=  log 36,0 – 34,2  = 1,8 sømil

c)	20-meterkurve, mellemfint sand

d)	Distance	=  log 36,0 – 34,2  = 1,8 sømil

Tid    	=  11.47 – 11.27  	  =  20 min.

=  0,33 t

Fart	=  1,8 sm : 0,33 t   =  5,4 knob

R 28

a)	P.rv. 099O  (aflæst i søkortet)

b)	P.rv.		099O

mv.	ø.	4O

P.mv.		095O

P.dv.		097O

dv.	v.	2O

R 29

a)	P.rv.		208O

mv.	ø.	4O

P.mv.		204O

P.dv.		209O

dv.	v.	5O

R 30

vindretning	155O		155O

vinkel til vinden	-   35O		 +    35O

a)	st.K.rv.		120O		190O

afdrift	(SØ)	5O		5O

sejl.K.rv		115 O		195 O

strøm	(NØ)	5O		5O

b)	beh.K.rv.		110O		200O

c)	forslag:

(8,5 + 0,3 + 1,9 + 0,75 + 1,7 + 0,6) sm

d)	strøm op til 3,0 knob og idvande

R 33

st.K.rv.	072O

mv.	ø.	4O

a)	st.K.mv. 	068O

st.K.dv.	070O

b)	dv.	v.	2O

c)	Beh.K.rv.			072O	(opmålt)

strøm	(NV)	3O

sejl.K.rv.		075O

afdrift 	(SØ)	5O

St.K.rv.		080O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		076O

dv.	v.	2O

St.K.dv.		078O

P.mv.		335O		033O

mv.	ø.	4O	ø.	4O

P.rv.		339O 		037O

d)	Beh.K.rv. 068O  (opmålt)

e)	St.K.rv.	080O

Beh.K.rv.	068O

afdrift (SØ)	12O

eller

072O - 068O = 4O + 8O = 12O

f)	Beh.K.rv.			077O	(opmålt)

strøm (NV)+afdrift (SØ)	12O

St.K.rv.		089O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		085O

dv.	v.	2O

St.K.dv.		087O

R 34

P.mv.		073O		200O

mv.	ø.	4O	ø.	4O

P.rv.		077O 		204O

a)	56O13,9’N   12O26,0’Ø

st.K.rv.	143O

mv.	ø.	4O

b)	st.K.mv. 	139O

st.K.dv.	137O

c)	dv.	ø.	2O

d)	Beh.K.rv.			147O	(opmålt)

strøm	(N)	3O

sejl.K.rv.		150O

afdrift 	(SV)	4O

St.K.rv.		154O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		150O

dv.	ø.	2O

St.K.dv.		148O

e)	Beh.dist.	=  2,4 sømil  (opmålt)

Tid	=  22.44 – 22.08  	=  36 min.

=  0,6 t

Beh.fart	=  2,4 sm : 0,6 t =  4,0 knob

f)	Beh.dist.	=  4,6 sømil  (opmålt)

Tid	=  4,6 sm : 4,0 knob =  1,15 t

=  1 t 09 min.

Kl.	=  22.44 + 1 t 09 min. = 23.53

R 35

a)	vestbøje

b)	55O19,10’N   12O42,31’Ø

c)	Beh.K.rv.			348O	(opmålt)

ingen strøm

ingen afdrift

St.K.rv.		348O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		344O

dv.	ø.	2O

St.K.dv.		342O

P.mv.		225O		172O

mv.	ø.	4O	ø.	4O

P.rv.		229O 		176O

d)	0O   (- obs.sted ligger på bestikkursen)

e)	Beh.dist.	=  4,0 sømil  (opmålt)

Tid	= 01.53–01.23 = 30 min  = 0,5 t

Beh.fart	=  4,0 sm : 0,5 t  =  8,0 knob

(passer med SOG på gps)

f)	Sejl.dist.	= log 11,20–7,70 = 3,50 sømil

Sejl.fart	= 3,5 sm : 0,5 t = 7,0 knob

(passer med fart på loggen)

g)	Beh.fart 8,0 – Sejl.fart 7,0 =

1,0 knob N-gående strøm

h) 	Beh.dist.	=  2,4 sømil  (opmålt) 	Beh.fart	=  8,0 knob

Tid	=  2,4 sm : 8,0 knob  =  0,3 t

=  18 min.

ETA	=  kl.01.53 + 18 min = 02.11