Beregning af navigationsopgaver til kort 152 – kapitel B, C + S

| B 5 a Beh.K.rv. 082O strøm (S) 8O Sejl.K.rv. 074O afdrift (N) 5O St.K.rv. 069O | B 5 b Beh.K.rv. 102O strøm (N) 4O Sejl.K.rv. 106O afdrift (S) 6O St.K.rv. 112O |
| --- | --- |
| B 5 c Beh.K.rv. 198O strøm (V) 6O Sejl.K.rv. 192O afdrift (Ø) 4O St.K.rv. 188O | B 5 d Beh.K.rv. 218O strøm (SØ) 5O Sejl.K.rv. 223O afdrift (NV) 7O St.K.rv. 230O |

| B 6 a St.K.rv. 075O afdrift (N) 5O Sejl.K.rv. 080O strøm (S) 7O Beh.K.rv. 087O | B 6 b St.K.rv. 119O afdrift (S) 6O Sejl.K.rv. 113O strøm (N) 3O Beh.K.rv. 110O |
| --- | --- |
| B 6 c St.K.rv. 186O afdrift (Ø) 4O Sejl.K.rv. 190O strøm (V) 4O Beh.K.rv. 194O | B 6 d St.K.rv. 218O afdrift (NV) 7O Sejl.K.rv. 211O strøm (SØ) 6O Beh.K.rv. 205O |
| S 9 a) Beh.K.rv. 221O (opmålt i søkortet) b) Beh.K.rv. 221O ingen strøm ingen afdrift St.K.rv. 221O c) Beh.K.rv. 212O (opmålt i søkortet) d) St.K.rv. 221O Beh.K.rv. 212O afdrift (V) 009O e) Beh.K.rv. 223O (opmålt) f) Beh.K.rv. 223O afdrift (V) 009O St.K.rv. 232O | S 10 a) Beh.K.rv. 087O (opmålt i søkortet) b) Beh.K.rv. 073O (opmålt i søkortet) c) St.K.rv. 087O Beh.K.rv. 073O strøm (N) 014O d) Beh.K.rv. 308O (opmålt i søkortet) f) Beh.K.rv. 091O Strøm (N) 014O (ingen afdrift) St.K.rv. 105O |

B 17

a		b		c

Beh.K.rv.	112O	Beh.K.rv.	031O	Beh.K.rv.	305O

(ingen strøm)		(ingen strøm)		(ingen strøm)

afdr. (SØ)	5O	afdr. (Ø)	4O	afdr. (N)	7O

St.K.rv.	117O	St.K.rv.	035O	St.K.rv.	312O

mv.   v	2O	mv.   ø.	3O	mv.   v.	6O

St.K.mv.	119O	St.K.mv.	032O	St.K.mv.	318O

d		e		f

St.K.mv.	213O	St.K.mv.	154O	St.K.mv.	081O

mv.   ø	4O	mv.   v.	8O	mv.   ø.	7O

St.K.rv.	217O	St.K.rv.	146O	St.K.rv.	088O

afdr. (S)	6O	afdr. (Ø)	4O	afdr. (NØ)	6O

(ingen strøm) 		(ingen strøm) 		(ingen strøm)

Beh.K.rv. 	223O	Beh.K.rv.	150O	Beh.K.rv.	094O

S 11

a)	Beh.K.rv. (opmålt)	278O

strøm	(N)	5O

sejl.K.rv.		273O

afdrift 	(SV)	3O

St.K.rv.		270O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.		266O

c)   St.K.mv.	271O

mv.	ø.	4O

St.K.rv.		275O

afdrift 	(SV)	3O

sejl.K.rv.		278O

strøm	(N)	5O

Beh.K.rv.		283O

d)	mod rød bøje, over en grund på 1,2 meter

B 26

a			b			c

Beh.K.rv.		162O	Beh.K.rv.		046O	Beh.K.rv.		337O

(ingen strøm)			(ingen strøm)			(ingen strøm)

(ingen afdrift) 			(ingen afdrift) 			(ingen afdrift)

St.K.rv.		162O	St.K.rv.		046O	St.K.rv.		337O

mv.   	ø.	4O	mv.   	v.	3O	mv.   	ø.	2O

8

dv.	ø.	3O	dv.	v.	4O	dv.	v.	1O

St.K.dv.		155O	St.K.dv.		053O	St.K.dv.		336O

d			e			f

St.K.dv.		212O	St.K.dv.		346O	St.K.dv.		068O

dv.	ø.	5O	dv.	v	2O	dv.	v.	4O

St.K.mv.		217O	St.K.mv.		344O	St.K.mv.		064O

mv.   	ø	2O	mv.   	v.	3O	mv.   	ø.	2O

St.K.rv.		219O	St.K.rv.		341O	St.K.rv.		066O

(ingen afdrift)	 		(ingen afdrift)			(ingen afdrift)

(ingen strøm) 			(ingen strøm) 			(ingen strøm)

Beh.K.rv.		219O	Beh.K.rv.		341O	Beh.K.rv.		066O

B 28

a		b		c		d

bek.K.rv.	086°		161°	st.K.dv. 	117° 		308°

strøm (N)	4°	(V)	7°	dv.v.	1°	ø.	1°

sejl.K.rv. 	090°		154°	st.K.mv. 	116°		309°

afdrift  (SØ)	6° 	(Ø)	4° 	mv.ø. 	3°	v.	3°

st.K.rv. 	096°		150°	st.K.rv.	119°		306°

mv.v.	2° 	ø.	4° 	afdrift (NØ) 	4° 	(N) 	3°

st.K.mv.	098°		146°	sejl.K.rv.	123°		303°

dv. v.	3°	ø.	1°	strøm (S)	8°	(SV)	6°

st.K.dv. 	101°		145°	beh.K.rv. 	131°		297°

S 12

a)	St.K.rv. (aflæst)	040O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	036O

St.K.dv.		031O

c)	dv.	ø.		5O

S 13

a)	St.K.rv. (opmålt)	144O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	140O

St.K.dv.		138O

c)	dv.	ø.		2O

S 14

a)	St.K.rv. (opmålt)	343O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	339O

St.K.dv.		340O

c)	dv.	v.		1O

S 15

St.K.rv. (opmålt)	273O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	269O

St.K.dv.		273O

c)	dv.	v.		4O

S 16

a)   søkortkurs 044O  (opmålt i søkortet)

st.K.rv.	044O

mv.	ø.	4O

b)	st.K.mv.	040O

st.K.dv.		035O

c)	dv.	ø.		5O

d)   Beh.K.rv. 048O	 (opmålt i søkortet)

e)	Beh.K.rv.	048O

strøm	(NV)	7O

Sejl.K.rv.		055O

afdrift 	(SØ)	5O

St.K.rv.		060O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		056O

dv.	ø.	5O

St.K.dv.		051O

f)	4,5 sømil  (opmålt)

g)   St.K.dv.	051O

dv.	ø.	5O

St.K.mv.	056O

mv.	ø.	4O

St.K.rv.		060O

afdrift 	(SØ)	5O

(ingen strøm)

Beh.K.rv.		055O

h)	3,7 meter

i)	Ankerplads ca. 600 meter NV for broen

på 10-15 meter vand

S 20

b)   søkortkurs (opmålt)	080O

mv.	ø.	4O

c)	st.K.mv.	076O

st.K.dv.		072O

d)	dv.	ø.		4O

e)	beh.K.rv.  085O  (opmålt)

f)	beh.K.rv.	085O

strøm	(NV)	5O

sejl.K.rv.		090O

afdrift 	(S)	5O

st.K.rv.		095O

mv.	ø.	4O

st.K.mv.		091O

dv.	ø.	4O

st.K.dv.		087O

g) 	4,7 sømil (opmålt)

h)	4,7 sm : 5,0 knob  =  0,94 t  =  0 t 56 min.

S 21

P.mv.		085O

mv.	ø.	4O

P.rv.		089O

55O03,8’N   10O03,9’Ø

S 22

P.mv.		128O		206O

mv.	ø.	4O	ø.	4O

P.rv.		132O 		210O

a)	vrag 18 meter

S 23

a)	P.mv.		110O

mv.	ø.	4O

P.rv.		114O

b)	Nej, afstand er 1,3 sømil

S 25

a)   søkortkurs (opmålt)	170O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	166O

St.K.dv.		164O

c)	dv.	ø.		2O

d)	beh.K.rv.	161O

strøm	(Ø)	3O

sejl.K.rv.		164O

afdrift 	(SV)	4O

st.K.rv.		168O

mv.	ø.	4O

st.K.mv.		164O

dv.	ø.	2O

st.K.dv.		162O

e)	kl. 21.15

P.mv.		342O		263O

mv.	ø.	4O	ø.	4O

P.rv.		346O		267O

kl. 21.45

P.mv.		340O		092O

mv.	ø.	4O	ø.	4O

P.rv.		344O 		096O

Beh.K.rv. 157O  (opmålt)

f)	st.K.rv. 	168O

beh.K.rv. 	157O

afdrift (SV)	11O

eller: 	3+4+4 =  11O

g)	Distance	=  2,0 sømil  (opmålt)

Tid    	=  21.45 – 21.15  =  30 min.

Fart	= 2,0 sm : 30 x 60  =  4,0 knob

h)	Beh.K.rv.			168O

strøm(Ø)+ afdrift (SV)	11O

sejl.K.rv.		?O

?O

St.K.rv.		179O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		175O

dv.	ø.	2O

St.K.dv.		173O

i)	Distance	=  7,6 sømil  (opmålt)

Tid	=  7,6 sm : 4,0 knob  =  1,9 t

=  1 t 54 min.

ETA	=  kl.21.45 + 1 t 54 min = 23.39

S 26 gps-version

a)	55O07,46’N   09O56,79’Ø

54O51,24’N   10O06,23’Ø

b)   søkortkurs (opmålt)	170O

mv.	ø.	4O

c)	St.K.mv.	166O

St.K.dv.		164O

d)	dv.	ø.		2O

e)	beh.K.rv.	161O

strøm	(Ø)	3O

sejl.K.rv.		164O

afdrift 	(SV)	4O

st.K.rv.		168O

mv.	ø.	4O

st.K.mv.		164O

dv.	ø.	2O

st.K.dv.		162O

f)	Beh.K.rv. 157O  (opmålt) (=COG på gps)

g)	Beh.K.rv. 	165O

St.K.rv. 	157O

afdrift (SV)	8O

h)	SOG  =  4,02 / 3,99  (aflæst)  => 4,0 knob

i)	Beh.K.rv.			168O

strøm(Ø)+ afdrift (SV)	11O

sejl.K.rv.		?O

?O

St.K.rv.		179O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		175O

dv.	ø.	2O

St.K.dv.		173O

j)	Distance	=  7,6 sømil  (gps kl.09.45)	Beh.fart	=  4,0 knob (aflæst gps)

Tid	=  7,6 sm : 4,0 knob = 1,9 t

=  1 t 54 min.

ETA	=  kl.21.45 + 1t 54 min = 23.39

S 27 45°-90°-pejling

a)	St.K.dv.	326O

dv.	v.	2O

St.K.mv.	324O

mv.	ø.	4O

St.K.rv.		328O

Pejling om BB	-    90O

P.rv.		238O

b)	Afstand	=  log 36,3 – 34,2  = 2,1 sømil

c)	Distance	=  log 36,3 – 34,2  = 2,1 sømil

Tid    	=  11.47 – 11.23  	  =  24 min.

=  0,4 t

Fart	=  2,1 sm : 0,4 t     =  5,25 knob

d)	vrag  33 meter

S 28 Deviationskontrol

a)	P.rv.		040O	(aflæst i søkortet)

mv.	ø.	4O

P.mv.		036O

P.dv.		031O

b)	dv.	ø.	5O

S 29 Deviationskontrol

a)	P.rv.	283O	(opmålt)

mv.	ø.	4O

P.mv.		279O

P.dv.		282O

dv.	v.	3O

S 30

vindretning	040O		040O

vinkel til vinden	-   35O		 +    35O

a)	st.K.rv.		005O		075O

afdrift	(NØ)	5O		5O

sejl.K.rv.		000O		080O

strøm	(SV)	5O		5O

b)	beh.K.rv.		355O		085O

c) 	3,8M – 3,2M eller: 2,6M – 2,9M – 1,3M

d)	3,1 meter

S 33

søkortkurs (opmålt)	082O

mv.	ø.	4O

a)	St.K.mv.	078O

St.K.dv.		074O

b)	dv.	ø.		4O

c)	Beh.K.rv.			084O	(opmålt)

strøm	(NV)	5O

sejl.K.rv.		089O

afdrift 	(SØ)	5O

St.K.rv.		094O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		090O

dv.	ø.	4O

St.K.dv.		086O

P.mv.		078O		163O

mv.	ø.	4O	ø.	4O

P.rv.		082O 		167O

d)	Beh.K.rv. 081O  (opmålt)

e)	st.K.rv. 	094O

beh.K.rv. 	081O

afdrift (Ø)	13O    	eller 4O+9O = 13O

f)	Beh.K.rv.			089O

strøm(NV)+afdrift(SØ)	13O

St.K.rv.		102O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		098O

dv.	ø.	4O

St.K.dv.		094O

S 34

P.mv.		266O		171O

mv.	ø.	4O	ø.	4O

P.rv.		270O 		175O

a)	54O58,2’N   10O15,3’Ø

søkortkurs (opmålt)	288O

mv.	ø.	4O

b)	St.K.mv.	284O

St.K.dv.		286O

c)	dv.	v.		2O

d)	Beh.K.rv.			294O	(opmålt)

strøm	(N)	4O

sejl.K.rv.		290O

afdrift 	(SV)	3O

St.K.rv.		287O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		283O

dv.	v.	2O

St.K.dv.		285O

e)	Beh.dist.	=  4,4 sømil  (opmålt)

Tid	=  22.48 – 22.08  	=  40 min.

=  0,67 t

Beh.fart	=  4,4 sm : 0,67 t =  6,6 knob

f)	Distance	=  10,25 sømil  (opmålt)

Tid	=  10,25 sm : 6,6 knob =  1,55t

=  1t 33 min.

Kl.	=  22.48 + 1t 33 min. = 00.21

S 35

a)	østbøje på Pøls Rev

b)	55O07,46’N   09O56,79’Ø

søkortkurs (opmålt)	346O

mv.	ø.	4O

c)	St.K.mv.	342O

St.K.dv.		343O

d)	dv.	v.		1O

e)	Beh.K.rv.			341O	(opmålt)

ingen strøm

ingen afdrift

St.K.rv.		341O

mv.	ø.	4O

St.K.mv.		337O

dv.	v.	1O

St.K.dv.		338O

P.mv.		255O		347O

mv.	ø.	4O	ø.	4O

P.rv.		259O 		351O

f)	0O   (- obs.sted ligger på bestikkursen)

g)	Beh.dist.	=  10,0 sømil  (opmålt)

Tid	= 10.23–08.23 = 2 t

Beh.fart	=  10,0 sm : 2 t  =  5,0 knob

(= SOG 5,0 på gps)

h)	Sejl.dist.	= log 18,20–10,20 = 8,0 sømil

Sejl.fart	= 8,0 sm : 2 t = 4,0 knob

(= SPEED 4,0t på loggen)

i)	Beh.fart 5,0 – Sejl.fart 4,0 =

1,0 knob N-gående strøm

j) 	Beh.dist.	=  7,15 sømil  (opmålt)	Beh.fart	=  5,0 knob

Tid	=  7,15 sm : 5,0 knob  =  1,43 t

=  1t 26 min.

ETA	=  kl.10.23 +1t 26 min = 11.49