Kort 102		Sejladsplanlægning - kort 102

OPGAVE 1

Gilleleje Havn – Höganäs Havn

Planlæg en natsejlads fra Gilleleje Havn til Höganäs Havn.

Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat

I aften og i nat syd omkring 3-8 m/s, i morgen drejende øst under 5 m/s.

God sigt.

Strømmen i Øresunds nordlige del forventes at blive 1,0 knob NV-gående.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de fyr og bøjer, som du anvender i din navigation.

D.	Beregn styret kurs misvisende fra Gilleleje Havn til Höganäs Havn,

når den NV-gående strøm sætter båden 10º, den S-lige vind giver en afdrift på 8º,

og misvisningen er som i søkortet.

Kort 102		Sejladsplanlægning - kort 102

OPGAVE 2

Gilleleje Havn – Skälderviken Havn

Planlæg en dagsejlads fra Gilleleje Havn til Skälderviken Havn.

En koldfront passerer ind over landet i løbet af eftermiddagen.

Farvandsudsigt for Sundet og Kattegat.

I formiddag sydvest 3-8 m/s, fra i eftermiddag drejende vest, først 5-10 m/s, senere nordvest 8-13 m/s.

I forbindelse med koldfronten kraftige regnbyger, ellers god sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej, hvornår på dagen du vil sejle i forhold til vejrmeldingen.

D.	Hvordan forventer du, at vejret vil udvikle sig i forbindelse med, at koldfronten passerer?

Kort 102		Sejladsplanlægning - kort 102

OPGAVE 3

Grenaa Lystbådehavn – Anholt Havn

Planlæg en dagsejlads fra Grenaa Lystbådehavn til Anholt Havn.

Farvandsudsigt for Kattegat

Mest omkring sydøst 3-8 m/s, i eftermiddag mulighed for tordenbyger.

God sigt, bortset fra byger.

Til aften og i nat 0 til 5 m/s mest omkring øst.

I Kattegat N-gående strøm 1,5 knob.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beregn styret kurs misvisende fra Grenaa til Anholt,

når den N-gående strøm sætter båden 10º, den SØ-lige vind giver en afdrift på 5º,

og misvisningen er som i søkortet.

D.	Hvilke tegn kan du observere, når en tordenbyge nærmer sig,

hvilke farer kan der opstå for din sejlads under en tordenbyge,

og hvilke forholdsregler vil du tage?

Kort 102		Sejladsplanlægning - kort 102

OPGAVE 4

Randers fjord (udsejlingen) – Grenaa Lystbådehavn

Planlæg en dagsejlads fra udsejlingen af Randers fjord til Grenaa Lystbådehavn.

En koldfront passerer ind over landet i løbet af eftermiddagen.

Farvandsudsigt for Kattegat

I formiddag sydvest 3-8 m/s, fra i eftermiddag drejende vest, først 5-10 m/s, senere nordvest 8-13 m/s.

I forbindelse med koldfronten kraftige regnbyger, ellers god sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej, hvornår på dagen du vil sejle i forhold til vejrmeldingen.

D.	Hvordan forventer du, at vejret vil udvikle sig i forbindelse med, at koldfronten passerer?

Kort 102		Sejladsplanlægning - kort 102

OPGAVE 5

Sejerø Havn  – Hjelm

Planlæg en dagsejlads fra Sejerø Havn til ankerplads for den kommende nat ved Hjelm.

Farvandsudsigt for Bælthavet og sydlige Kattegat

I dagtimerne: omkring øst 3-8 m/s – i eftermiddag mulighed for søbrise.

I aften aftagende vind, og i nat stille.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej, hvor du vil vælge din ankerplads ved Hjelm i forhold til vejrudsigten.

D.	Hvad er søbrise, og hvilken betydning kan søbrisen få for din sejlads.

Kort 102		Sejladsplanlægning - kort 102

OPGAVE 6

Norsminde Havn – Ballen Havn

Planlæg en dagsejlads fra Norsminde Havn til Ballen Havn.

Farvandsudsigt for Bælthavet og sydlige Kattegat

Omkring syd, 5-10 m/s. I løbet af dagen drejende sydvest og vest 3-8 m/s med mulighed for torden.

Moderat sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

D.	Hvilke tegn kan du observere, når en tordenbyge nærmer sig,

hvilke farer kan der opstå for din sejlads under en tordenbyge,

og hvilke forholdsregler vil du tage?

Kort 102		Sejladsplanlægning - kort 102

OPGAVE 7

Ballen Havn – Sejerø Havn

Planlæg en dagsejlads fra Ballen Havn til Sejerø havn.

Farvandsudsigt for Bælthavet og sydlige Kattegat

Omkring syd, 5-10 m/s.

God sigt.

Strømmen i Storebælt forventes at blive N-gående 1,0 knob.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål kun de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

D.	Beregn styret kurs misvisende fra Ballen Havn til Sejerø Bugt,

når den N-gående strøm sætter båden 8º, den S-lige vind giver en afdrift på 5º,

og misvisningen er som i søkortet.

Kort 102		Sejladsplanlægning - kort 102

OPGAVE 8

Odden Havn – Sejerø Havn

Planlæg en natsejlads fra Odden Havn til Sejerø Havn.

Farvandsudsigt for Bælthavet og sydlige Kattegat

I aften og i nat omkring nordøst, 3-8 m/s. Fra i morgen tidligt drejende sydøst og syd 5-10 m/s.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål kun de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de fyr og bøjer, som du anvender i din navigation.

D.	Overvej, hvornår du vil tage af sted i forhold til vejrudsigten.

Kort 102		Sejladsplanlægning - kort 102

OPGAVE 9

Hundested Havn – Hesselø (og retur)

Planlæg en dagsejlads fra Hundested Havn til ankerplads ved Hesselø – og retur.

Farvandsudsigt for Bælthavet og sydlige Kattegat

Omkring øst 3-8 m/s – i eftermiddag mulighed for søbrise.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej, hvor du vil vælge din ankerplads ved Hesselø i forhold til vejrudsigten.

D.	Hvad er søbrise, og hvilken betydning kan søbrisen få for din sejlads.