Kort 131		Sejladsplanlægning  -  kort 131

OPGAVE 1

Hornbæk Havn – Mölle Havn

Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn.

Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s.

God sigt.

Strømmen i Øresunds nordlige del forventes at blive 1,0 knob NV-gående.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de fyr og bøjer, som du anvender i din navigation.

D.	Beregn styret kurs misvisende fra Hornbæk Havn til Mölle Havn,

når den NV-gående strøm sætter båden 5º, den Ø-lige vind giver en afdrift på 8º,

og misvisningen er som i søkortet.

Kort 131		Sejladsplanlægning  -  kort 131

OPGAVE 2

Gilleleje Havn – Höganäs Havn

Planlæg en natsejlads fra Gilleleje Havn til Höganäs Havn.

Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat

I aften og i nat syd omkring 3-8 m/s, i morgen drejende øst under 5 m/s.

God sigt.

Strømmen i Øresunds nordlige del forventes at blive 1,0 knob NV-gående.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de fyr og bøjer, som du anvender i din navigation.

D.	Beregn styret kurs misvisende fra Gilleleje Havn til Höganäs Havn,

når den NV-gående strøm sætter båden 10º, den S-lige vind giver en afdrift på 8º,

og misvisningen er som i søkortet.

Kort 131		Sejladsplanlægning  -  kort 131

OPGAVE 3

Gilleleje Havn – Skälderviken Havn

Planlæg en dagsejlads fra Gilleleje Havn til Skälderviken Havn.

En koldfront passerer ind over landet i løbet af eftermiddagen.

Farvandsudsigt for Sundet og Kattegat.

I formiddag sydvest 3-8 m/s, fra i eftermiddag drejende vest, først 5-10 m/s, senere nordvest 8-13 m/s.

I forbindelse med koldfronten kraftige regnbyger, ellers god sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej, hvornår på dagen du vil sejle i forhold til vejrmeldingen.

D.	Hvordan forventer du, at vejret vil udvikle sig i forbindelse med, at koldfronten passerer?

Kort 131		Sejladsplanlægning  -  kort 131

OPGAVE 4

Humlebæk Havn – Landskrona (Nyhamn)

Planlæg en natsejlads fra Humlebæk Havn til Landskrona (Nyhamn).

Farvandsudsigt for Sundet

I aften og i nat omkring sydvest under 5 m/s.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål kun de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de afmærkninger, som du anvender i din navigation.

D.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

Kort 131		Sejladsplanlægning  -  kort 131

OPGAVE 5

Vedbæk Havn – Ålabodarna Havn

Planlæg en dagsejlads fra Vedbæk Havn til Ålabodarna Havn.

Farvandsudsigt for Sundet

Omkring SØ 5-10 m/s med mulighed for tordenbyger.

God sigt, bortset fra byger.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål kun de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

D.		Hvilke tegn kan du observere, når en tordenbyge nærmer sig,

hvilke farer kan der opstå for din sejlads under en tordenbyge,

og hvilke forholdsregler vil du tage?

Kort 131		Sejladsplanlægning  -  kort 131

OPGAVE 6

Snekkersten Havn – Barsebäck Havn

Planlæg en natsejlads fra Snekkersten Havn til Barsebäck Havn.

Farvandsudsigt for Sundet

Omkring NØ 3-8 m/s med mulighed for lette regnbyger.

God sigt, bortset fra byger.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål kun de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de fyr og bøjer, som du anvender i din navigation.

D.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

Kort 131		Sejladsplanlægning  -  kort 131

OPGAVE 7

Skovshoved Havn – Råå Havn

Planlæg en dagsejlads fra Skovshoved Havn til Råå Havn.

En koldfront passerer ind over landet i løbet af eftermiddagen.

Farvandsudsigt for Sundet og Kattegat.

I formiddag sydvest 3-8 m/s, fra i eftermiddag drejende vest, først 5-10 m/s, senere nordvest 8-13 m/s.

I forbindelse med koldfronten kraftige regnbyger, ellers god sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej, hvornår på dagen du vil sejle i forhold til vejrmeldingen.

D.	Hvordan forventer du, at vejret vil udvikle sig i forbindelse med, at koldfronten passerer?