Oversigt over opgaver til DKS sæt 1

| nr. | fra og til | kort | nat | vejr | beregn | signaler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalkgrund til Flensburg | 101 // 108 | nat |  |  | fyrkarakterer |
| 2 | Gråsten til Gelting Mole | 101 // 108 |  | torden |  | brosignaler |
| 3 | Eckernförde - Marstal | 102 // 107 118 // 117 117B + 117C |  |  | strøm |  |
| 4 | Gelting Mole til Eckernförde | 102 // 107 |  | søbrise |  |  |
| 5 | Kiel til Heilighafen | 103 // 103A 104 // 105 |  | koldfront vind op |  |  |
| 6 | Heiligenhafen til Travemünde | 106 // 106A 105 // 104A 105A // 105B | nat |  |  | fyrkarakterer |
| 7 | Neustadt til Lübeck | 106 // 106A |  | søbrise |  |  |
| 8 | Hørup – Augustenborg | 107A // 109A |  | koldfront |  | brosignaler |
| 9 | Fynshav – Fåborg | 109 // 111 117A |  | vind op | tid |  |
| 10 | Ballebro – Falsled | 109 // 111 |  |  | strøm tid |  |
| 11 | Aabenraa – Sønderborg | 109A // 107A | nat |  |  | fyrkarakterer brosignaler |
| 12 | Hjelsminde – Sønderballe | 110 // 110A |  | søbrise |  |  |
| 13 | Haderslev – Assens | 110A // 110 |  | torden |  |  |
| 14 | Vejle – Fredericia | 111A // 111B 111 // 109 |  | torden vinddrej |  |  |
| 15 | Kolding – Middelfart | 111B // 111A | nat |  | tid | fyrkarakterer |
| 16 | Lillebælt fra nord til syd | 111B // 111A | nat |  | tid | fyrkarakterer |
| 17 | Endelave – Bogense | 112 // 114 |  | vind op | strøm |  |
| 18 | Juelsminde – Klintebjerg | 112 // 114 119A1 + 119A2 |  | søbrise |  |  |
| 19 | Korshavn – Kalundborg | 113 // 115 |  | vind op | strøm |  |
| 20 | Reersø – Korshavn | 113 // 115 |  | vind op | strøm |  |
| 21 | Nyborg – Mullerup | 114 // 112 114B |  | koldfront vind op |  |  |
| 22 | Korsør – Kerteminde | 114 // 112 114C |  | søbrise | tid |  |
| 23 | Nyborg – Dageløkke | 115 // 113 114C | nat |  | tid | fyrkarakterer |
| 24 | Rudkøbing – Lohals | 115 // 113 | nat |  | tid | fyrkarakterer |
| 25 | Lundeborg – Onsevig | 115 // 113 |  | koldfront |  | ruter |
| 26 | Dovns Klint – Nakskov | 116 // 116A |  | koldfront | tid |  |
| 27 | Hestehoved – Spodsbjerg | 116A // 116 | nat |  |  | ruter fyrkarakterer |
| 28 | Søby – Fåborg | 117 // 118 117A |  | vind ned |  |  |
| 29 | Ballen – Ærøskøbing | 117 // 118 117D |  | torden |  | løb |
| 30 | Fjællebroen – Marstal | 117 // 118 117B + 117C |  | torden |  |  |

Kort 101  //  108	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 1

Kalkgrund til Flensburg (Gästehafen)

Planlæg en natsejlads fra midtfarvandsbøjen N for Kalkgrund til Flensburg (Gästehafen).

Farvandsudsigt for Vestlige Østersø.

I nat omkring øst, under 5 m/s. Fra i morgen tidligt omkring vest 3-8 m/s.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de afmærkninger, som du anvender i din navigation.

D.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

Kort 101  //  108	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 2

Gråsten til Gelting Mole

Planlæg en dagsejlads fra Gråsten Havn til Gelting Mole.

Farvandsudsigt for Vestlige Østersø.

Omkring sydvest, under 5 m/s. Mulighed for tordenbyger i løbet af eftermiddagen.

God sigt, bortset fra byger.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Hvor kan du få oplysninger om Egernsundbroen?

(frihøjde, åbningstidspunkter og signaler)

D.	Hvilke tegn kan du observere, når en tordenbyge nærmer sig,

hvilke farer kan der opstå for din sejlads under en tordenbyge,

og hvilke forholdsregler vil du tage?

Kort 102  //  107	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Kort 118  //  117

Plan 117B + 117C

OPGAVE 3

Eckernförde  -  Marstal

Planlæg en dagsejlads fra Eckernförde Yachthafen (Borby) til Marstal Havn.

Farvandsudsigt for Vestlige Østersø.

Omkring sydøst, 3-8 m/s.

God sigt.

Strømmen forventes at blive NV-gående 1,0 knob.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål kun de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

D.	Beregn styret kurs misvisende fra fri af Eckernförde Bugt til Marstal Bugt,

når den NV-gående strøm sætter båden 8º, den SØ-lige vind giver en afdrift på 5º,

og misvisningen er som i søkortet.

Kort 102  //  107	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 4

Gelting Mole til Eckernförde

Planlæg en dagsejlads fra Gelting Mole til Eckernförde Yachthafen (Borby).

Farvandsudsigt for Vestlige Østersø.

Omkring øst, 3-8 m/s. I eftermiddag mulighed for søbrise.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål kun de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

D.	Hvad er søbrise, og hvilken betydning kan søbrisen få for din sejlads?

Kort 103  //  103A	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Kort 104  // 105

OPGAVE 5

Kiel til Heilighafen

Planlæg en dagsejlads fra Kiel (Düsternbrook) til Heilighafen.

Farvandsudsigt for Vestlige Østersø.

Sidst på eftermiddagen vil en koldfront passere ind over området fra vest.

I formiddag sydvest 3-8 m/s, fra i eftermiddag drejende vest, først 5-10 m/s og fra i aften nordvest 8-13 m/s.

I forbindelse med koldfronten kraftige regnbyger, ellers god sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål kun de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej, hvornår på dagen du vil sejle i forhold til vejrmeldingen.

D. Hvordan forventer du, at vejret vil udvikle sig i forbindelse med, at koldfronten passerer?

Kort 106  //  106A	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Kort 105  //  104A

Kort 105A  // 105B

OPGAVE 6

Heiligenhafen til Travemünde (Passathafen)

Planlæg en natsejlads fra Heiligenhafen til Travemünde (Passathafen).

Farvandsudsigt for Østersøen.

Omkring vest, under 5 m/s. Fra i morgen tidligt omkring vest 3-8 m/s.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de afmærkninger, som du anvender i din navigation.

D.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

Kort 106  //  106A	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 7

Neustadt Hafen til Lübeck Hansahafen

Planlæg en dagsejlads fra Neustadt Hafen til Lübeck Hansahafen.

Farvandsudsigt for Østersøen.

Omkring øst, 5-10 m/s. I eftermiddag mulighed for søbrise.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål kun de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

D.	Hvad er søbrise, og hvilken betydning kan søbrisen få for din sejlads?

Kort 107A  // 109A 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 8

Hørup Havn – Augustenborg Havn

Planlæg en dagsejlads fra Hørup Havn (Als) til Augustenborg Havn (Als).

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

Sidst på eftermiddagen vil en koldfront passere ind over området fra vest.

I formiddag sydvest 3-8 m/s, fra i eftermiddag drejende vest, først 5-10 m/s og fra i aften nordvest 8-13 m/s.

I forbindelse med koldfronten kraftige regnbyger, ellers god sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Hvordan forventer du, at vejret vil udvikle sig i forbindelse med, at koldfronten passerer?

D.	Hvor kan du få oplysninger om Christian X Bro i Sønderborg?

(frihøjde, åbningstidspunkter og signaler)

Kort 109  // 111 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Plan 117A

OPGAVE 9

Fynshav Bådehavn – Fåborg Trafikhavn

Planlæg en dagsejlads fra Fynshav Bådehavn (Als) til Fåborg Trafikhavn (det grønne molefyr).

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

I formiddag syd 3-8 m/s, i eftermiddag syd 5-10 m/s og fra i aften omkring sydøst 10-15 m/s.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej, hvornår på dagen du vil sejle i forhold til vejrmeldingen.

D.	Hvor mange timer vil sejladsen vare,

hvis den beholdne fart forventes at blive 6,0 knob i gennemsnit.

Kort 109  // 111 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 10

Ballebro Havn  –  Falsled Havn

Planlæg en dagsejlads fra Ballebro Havn (Alssund) til Falsled Havn.

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

Mest omkring syd 5-10 m/s. I aften drejende sydvest 3-8 m/s.

Moderat sigt.

I Lillebælt forventes NV-gående strøm 1,0 knob.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beregn styret kurs misvisende fra Tranesand (nordspidsen af Als) til Helnæs (Fyn),

når den NV-gående strøm sætter båden 10º, den S-lige vind giver en afdrift på 6º,

og misvisningen er som i søkortet.

D.	Hvor mange timer vil sejladsen vare,

hvis den beholdne fart forventes at blive 6,0 knob i gennemsnit.

Kort 109A  // 107A 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 11

Aabenraa Lystbådehavn – Sønderborg Lystbådehavn

Planlæg en natsejlads fra Aabenraa Lystbådehavn til Sønderborg Lystbådehavn.

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

Omkring syd, 3 – 8 m/s. Fra i aften omkring sydvest, under 5 m/s.

God sigt.

Båddata:

Type:	motorbåd med indenbords benzinmotor

Dybgang: 	1,20 m

Frihøjde:	4,20 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de afmærkninger, som du anvender i din navigation.

D.	Hvor kan du få oplysninger om Christian X Bro i Sønderborg?

(frihøjde, åbningstidspunkter og signaler)

Kort 110 // 110A	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 12

Hjelsminde Havn  – Sønderballe Havn

Planlæg en dagsejlads fra Hjelsminde Havn (V for Brandsø) til Sønderballe Havn (Genner Bugt).

En koldfront passerer ind over landet i løbet af eftermiddagen.

Farvandsudsigt for Vestlige Østersø og Bælthavet

Mest omkring øst under 5 m/s, i eftermiddag mulighed for søbrise. I aften og i nat stille.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

D.	Hvad er søbrise, og hvilken betydning kan søbrisen få for din sejlads?

Kort 110A // 110 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 13

Haderslev Havn  –  Assens Havn

Planlæg en dagsejlads fra Haderslev Havn til Assens Havn.

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

Mest omkring sydvest 3-8 m/s, i eftermiddag mulighed for tordenbyger.

God sigt, bortset fra byger.

Til aften og i nat 0 til 5 m/s mest omkring syd.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

D.	Hvilke tegn kan du observere, når en tordenbyge nærmer sig,

hvilke farer kan der opstå for din sejlads under en tordenbyge,

og hvilke forholdsregler vil du tage?

Kort 111A  // 111B 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Kort 111  //  109

OPGAVE 14

Vejle Lystbådehavn  – grøn bøje SØ forFredericia

Planlæg en dagsejlads fra Vejle Lystbådehavn  til  grøn bøje SØ for Fredericia.

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

Omkring vest, 5-10 m/s. I løbet af eftermiddagen drejende sydvest 3-8 m/s med mulighed for torden.

Moderat sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – opmål de nødvendige søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej, hvornår på dagen du vil sejle i forhold til vejrmeldingen.

D.	Hvilke tegn kan du observere, når en tordenbyge nærmer sig,

hvilke farer kan der opstå for din sejlads under en tordenbyge,

og hvilke forholdsregler vil du tage?

Kort 111B  // 111A 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 15

Kolding  Lystbådehavn (Syd)  – Middelfart gamle Havn

Planlæg en natsejlads fra Kolding Lystbådehavn (Syd)  til  Middelfart gamle Havn.

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

I nat omkring vest, under 5 m/s. Fra i morgen tidlig sydvest 3-8 m/s.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – men lad være med at opmåle søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de fyr og bøjer, som du anvender i din navigation.

D.	Hvor mange timer vil sejladsen vare,

hvis den beh. fart forventes at blive 3,0 knob i gennemsnit.

Kort 111B  // 111A 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 16

Gennem Lillebælt fra nord til syd

Planlæg en natsejlads gennem Lillebælt fra nord til syd.

Båden befinder sig på position  55°34’48” N   9°50’55.8”E (kortets øverste højre hjørne),

og du skal planlægge en natsejlads frem til en sikker position efter den grønne bøje ved Stenderup Hage WP 1451.

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

I nat omkring øst, under 5 m/s. Fra i morgen tidlig sydøst 3-8 m/s.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – men lad være med at opmåle søkortskurser eller distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de fyr og bøjer, som du anvender i din navigation.

D.	Hvor mange timer vil sejladsen vare,

hvis den beh. fart forventes at blive 3,0 knob i gennemsnit.

Kort 112  // 114 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 17

Endelave Havn  – Bogense Havn

Planlæg en dagsejlads fra Endelave Havn  til  Bogense Havn.

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

Sydøst 5-10 m/s, i aften drejende til syd og sydvest 10-15 m/s.

God sigt.

Nord for Fyn forventes vestgående strøm 1,0 knob.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beregn styret kurs misvisende fra fri af Endelave til Æbelø,

når den V-gående strøm sætter båden 5º, den Ø-lige vind giver en afdrift på 10º,

og misvisningen er som i søkortet.

D.	Overvej, hvornår på dagen du vil sejle i forhold til vejrmeldingen.

Kort 112  // 114 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Plan 119A1 + 119A2

OPGAVE 18

Juelsminde  – Klintebjerg Havn

Planlæg en dagsejlads fra Juelsminde Havn til Klintebjerg Havn (Odense Kanal).

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

Nordøst 3-8 m/s – i eftermiddag mulighed for søbrise.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

D.	Hvad er søbrise, og hvilken betydning kan søbrisen få for din sejlads.

Kort 113  // 115 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 19

Korshavn  – Kalundborg (Gisseløre)

Planlæg en dagsejlads fra Korshavn (Fyn) til Kalundborg (Gisseløre).

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

Syd 5-10 m/s, i løbet af eftermiddagen drejende sydøst og tiltagende til 10-15 m/s.

God sigt.

I Storebælt forventes i dag 1,5 knob N-gående strøm.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beregn styret kurs misvisende fra Lillegrund til Asnæs,

når den N-gående strøm sætter båden 10º, den S-lige vind giver en afdrift på 8º,

og misvisningen er som i søkortet.

D.	Overvej, hvornår på dagen du vil sejle i forhold til vejrmeldingen.

Kort 113  // 115 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 20

Reersø Havn – Korshavn

Planlæg en dagsejlads fra Reersø Havn (Sjælland) til Korshavn (Fyn).

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

Sydvest 5-10 m/s, i løbet af eftermiddagen drejende nordvest og tiltagende til 10-15 m/s.

God sigt.

I Storebælt forventes i dag 1,5 knob N-gående strøm.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beregn styret kurs misvisende fra Reersø til Lillegrund,

når den N-gående strøm sætter båden 8º, den SV-lige vind giver en afdrift på 12º,

og misvisningen er som i søkortet.

D.	Overvej, hvornår på dagen du vil sejle i forhold til vejrmeldingen.

Kort 114  // 112 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Plan 114B

OPGAVE 21

Nyborg Lystbådehavn  – Mullerup Havn

Planlæg en dagsejlads fra Nyborg Lystbådehavn til Mullerup Havn (Sjælland).

En koldfront passerer ind over landet i løbet af eftermiddagen.

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

I formiddag vest 3-8 m/s, fra i eftermiddag drejende nordvest, først 5-10 m/s, senere 8-13 m/s.

I forbindelse med koldfronten kraftige regnbyger, ellers god sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Hvordan forventer du, at vejret vil udvikle sig i forbindelse med, at koldfronten passerer?

D.	Overvej, hvornår på dagen du vil sejle i forhold til vejrmeldingen.

Kort 114  // 112 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Plan 114C

OPGAVE 22

Korsør Lystbådehavn – Kerteminde Lystbådehavn

Planlæg en dagsejlads fra Korsør Lystbådehavn til Kerteminde Lystbådehavn.

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

Mest omkring nordøst under 5 m/s, i eftermiddag mulighed for søbrise. I aften og i nat stille.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Hvad er søbrise, og hvilken betydning kan søbrisen få for din sejlads?

D.	Hvor lang tid vil sejladsen vare, hvis bådens beholdne fart er 3,0 knob i gennemsnit.

Kort 115  // 113 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Plan 114C

OPGAVE 23

Nyborg Lystbådehavn  –  Dageløkke Havn

Planlæg en natsejlads fra Nyborg Lystbådehavn til Dageløkke Havn (Langeland).

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

I aften og i nat mest omkring vest under 5 m/s.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de fyr og bøjer, som du anvender i din navigation.

D.	Hvor lang tid vil sejladsen cirka tage, hvis bådens beh. fart er 3,0 knob?

Kort 115  // 113 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 24

Rudkøbing Havn – Lohals Havn

Planlæg en natsejlads fra Rudkøbing Havn til Lohals Havn (Langeland).

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

I aften og i nat mest omkring vest under 5 m/s.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Beskriv fyrkarakterer fra alle de fyr og bøjer, som du anvender i din navigation.

D.	Hvor lang tid vil sejladsen cirka tage, hvis bådens beh. fart er 3,0 knob?

Kort 115  // 113 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 25

Lundeborg Havn – Onsevig Havn

Planlæg en dagsejlads fra Lundeborg Havn (Fyn) til Onsevig Havn (Lolland).

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

Sidst på eftermiddagen vil en koldfront passere ind over området fra vest.

Omkring vest 3-8 m/s, senere nordvest 5-10 m/s.

God sigt, bortset fra byger.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Undervejs skal du krydse en dybvandsrute og rute H. Hvor og hvordan vil du gøre det?

D. Hvordan forventer du, at vejret vil udvikle sig i forbindelse med, at koldfronten passerer?

Kort 116  // 116A 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 26

WP Dovns Klint  –  Nakskov Havn

Planlæg en dagsejlads fra waypoint 1348 syd for Dovns Klint på Langeland til Nakskov Havn.

Båden er på positionen waypoint 1348 syd for Dovns Klint kl. 12.00.

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

Sidst på eftermiddagen vil en koldfront passere ind over området fra vest.

Omkring vest 3-8 m/s, senere nordvest 5-10 m/s.

God sigt, bortset fra byger.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Hvordan forventer du, at vejret vil udvikle sig i forbindelse med, at koldfronten passerer?

D.	Hvornår forventer du at ankomme til Nakskov Havn, når du regner med,

at bådens beh. fart vil være ca. 5 knob?

Kort 116A  // 116 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

OPGAVE 27

Hestehoved Havn (Nakskov Fjord)  –  Spodsbjerg Havn (Langeland)

Planlæg en natsejlads fra Hestehoved Havn til Spodsbjerg Havn.

Båden er på positionen waypoint 1348 syd for Dovns Klint kl. 12.00.

Farvandsudsigt for Sundet og Bælthavet

Omkring syd, under 5 m/s. Fra i morgen tidlig sydvest 3-8 m/s.

God sigt.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Forbered, hvordan du vil benytte bøjer og fyr til at navigere sikkert ud af Nakskov Fjord.

- beskriv fyrkarakterer fra alle de fyr og bøjer, som du anvender i din navigation.

C.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

D.	Hvordan vil du kontrollere, at du passerer gennemsejlingsruten H

og dybvandsruten på en sikker måde?

Kort 117  // 118 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Plan 117A

OPGAVE 28

Søby Havn – Fåborg Erhvervshavn

Planlæg en dagsejlads fra Søby Havn til Fåborg Erhvervshavn.

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

I morgentimerne endnu nordvest 5-10 m/s. I løbet af formiddagen drejende vest og aftagende til 3-8 m/s, og i aften sydvest under 5 m/s.

God sigt, bortset fra byger.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

D.	Overvej, hvornår på dagen du ønsker at sejle i forhold til vejrudsigten.

Kort 117  // 118 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Plan 117D

OPGAVE 29

Ballen Havn – Ærøskøbing Havn

Planlæg en dagsejlads fra Ballen Havn (Fyn) til Ærøskøbing Havn.

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

Vest 3-8 m/s – mulighed for torden.

God sigt, bortset fra byger.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Hvordan kan du observere, at tordenvejret er tæt på din båd,

og hvilke forholdsregler vil du foretage, når tordenvejret er tæt på?

D.	Færgen fra Ærøskøbing til Svendborg sejler gennem Højestene Løb.

Hvad vil du gøre, hvis du møder færgen i Højestene Løb?

Kort 117  // 118 	Sejladsplanlægning   -   DKS - sæt 1

Plan 117B + 117C

OPGAVE 30

Fjællebroen  – Marstal

Planlæg en dagsejlads fra Fjællebroen Havn (Fyn) til Marstal Havn.

Farvandsudsigt for vestlige Østersø og Bælthavet

Sydvest 3-8 m/s – mulighed for torden.

God sigt, bortset fra byger.

Båddata:

Type:	sejlbåd med indenbords dieselmotor

Dybgang: 	  1,70 m

Masthøjde:	14,00 m

Instrumenter:	kompas, ekkolod, log, gps

Udstyr:	VHF-radio, mobiltelefon, lanterner, anker

A.	Indtegn din valgte rute på kortet – og opmål de nødvendige søkortskurser og distancer.

B.	Hvordan vil du kontrollere din navigation undervejs, og hvilke hjælpemidler vil du bruge?

C.	Overvej alternative havne, hvis du skulle få brug for det undervejs.

D.	Hvordan kan du observere, at tordenvejret er tæt på din båd,

og hvilke forholdsregler vil du foretage, når tordenvejret er tæt på?